| Република Србија Републички завод за статистику |  |
| --- | --- |
|  | ISSN 0353-9555 |
| САОПШТЕЊЕ број 167 • год. LX, 15.06.2010. | ГР30 |
| Статистика грађевинарства | СРБ 167 ГР30 150610 |

Издате грађевинске дозволе у Републици Србији, април 2010.

– Претходни резултати –

Према броју дозвола издатих у априлу 2010, пријављена је изградња 790 станова с просечном површином 75,9 m². Број станова, према издатим дозволама, мањи је за 48,3% него у априлу 2009. Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 23,2% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 122,7 m², а 70,1% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 59,4 m².

У априлу 2010. издата је 531 грађевинска дозвола, што је за 30,7% мање него у априлу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у априлу 2010. мањи је за 52,7% у односу на април 2009.

Посматрано према врсти грађевина, у априлу 2010. издато је 83,1% дозволa за зграде и 16,9% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 76,4% односи се на стамбене и 23,6% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове, 80%.

Предвиђена вредност радова новоградње у априлу 2010. износи 85% од укупно предвиђене вредности радова. Највећа грађевинска активност, посматрано према управним окрузима, забележена је у граду Београду и износи 32,8% од предвиђене вредности новоградње. Следе Јужнобачки управни округ, 9,7%, Браничевски управни округ, 8,5%, Сремски управни округ, 8,0%, и Расински управни округ, 5,3%, док се учешћа осталих управних округа крећу од 0,2% до 3,9%.

Поред ових података корисницима стоје на располагању детаљни месечни подаци из ове области на нашем веб сајту www.stat.gov.rs (област Грађевинарство и базе података).

1. Индекси издатих грађевинских дозвола у Републици Србији

|  | I–IV 2010 I–IV 2009 | IV 2010 III 2010 | IV 2010 IV 2009 | IV 2010 Ø 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно |  |  |  |  |
|  | Број | 68,9 | 102,7 | 69,3 | 78,7 |
|  | Предвиђена вредност радова | 73,3 | 74,7 | 47,3 | 47,0 |
| Зграде |  |  |  |  |
|  | Број | 69,3 | 103,3 | 69,2 | 80,8 |
|  | Предвиђена вредност радова | 76,5 | 73,8 | 45,4 | 57,3 |
|  | Површина | 75,0 | 75,9 | 49,1 | 60,4 |
|  | Запремина | 69,0 | 74,2 | 42,6 | 54,5 |
| Остале грађевине |  |  |  |  |
|  | Број | 67,5 | 100,0 | 69,8 | 69,2 |
|  | Предвиђена вредност радова | 57,0 | 80,0 | 61,0 | 23,8 |
| Станови |  |  |  |  |
|  | Број | 69,9 | 60,8 | 51,7 | 62,2 |
|  | Корисна површина | 68,0 | 76,6 | 55,1 | 70,6 |

Напомене уз објављене податке

Исказани подаци прикупљају се у оквиру месечног истраживања о грађевинским дозволама. Извештај попуњавају министарство надлежно за послове грађевинарства, надлежни органи аутономнe покрајинe, градa, и oпштинe, који према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, чл. 133) издају грађевинску дозволу за изградњу грађевинског објекта.

У оквиру овог истраживања појмом „грађевинска дозвола“ обједињују се три документа које издају надлежни органи: грађевинска дозвола за изградњу грађевинског објекта, пријава почетка радова и решење којим се одобрава извођење радова.

Обухватају се дозволе за све врсте грађевина описаних у Класификацији врста грађевина, тј. зa зграде и остале грађевине, и приказују се по територијама на којима се изводе планирани радови у земљи.

Подаци о издатим грађевинским дозволама показују будуће кретање грађевинске делатности и омогућавају сагледавање структуре инвестиција како на државном нивоу, тако и на нивоу локалне самоуправе.

Грађевине су конструкције спојене с тлом (подземна, надземна градња, као и водоградња) ради чије се градње обављају грађевински радови, а направљенe су од грађевинских материјала и готових производа за уградњу. Припрема земље, сејање или сађење итд., које служе у пољопривредне сврхе, не спадају у грађевинске радове.

Зграде су трајне грађевине са кровом и спољним зидовима, изграђене као самосталне употребне целине које пружају заштиту од временских и других спољних утицаја, а намењене су за становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, опреме за различите производне и услужне делатности итд.

Зградама се сматрају и грађевине које имају кров али немају (све) зидове (нпр. настрешнице), као и грађевине које су претежно или потпуно смештене испод површине земље (нпр. склоништа, подземне гараже, продавнице и други пословни простор у подземним пролазима и сл.).

Остале грађевине су све грађевине који нису зграде: железнице, путеви, мостови, аутопутеви, аеродромске стазе, базени итд.

Бруто површина зграде (m²) јесте збир површина свих етажа у згради које су обухваћене спољним зидовима, укључујући и дебљину спољних зидова.

Корисна површина стана је подна површина мерена унутар спољних зидова стана и представља збир површина свих соба, кухиње, купатила, нужника и осталих помоћних просторија у саставу стана.

Предвиђена вредност радова представља планирану вредност радова на грађевини.

Детаљна методолошка објашњења овог истраживања налазе се у едицији РЗС-а Методологије и стандарди: Месечна истраживања о грађевинским дозволама, свеска бр. 22, и Класификација врста грађевина, свеска бр. 15.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Издаје и штампа: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића 5 
Tелефон: 011/2412-922 (централа) ● Tелефакс: 011/2411- 260 ● www.stat.gov.rs 
Одговара: проф. др Драган Вукмировић, директор 
Tираж: 20 ● Периодика излажења: месечна

# Footnotes

Нису обухваћене дозволе које је издало Министарство животне средине и просторног планирања.