| Република Србија Републички завод за статистику |  |
| --- | --- |
|  | ISSN 0353-9555 |
| САОПШТЕЊЕ број 169 • год. LX, 15.06.2010. | ЗС50 |
| Статистика животне средине | СРБ 169 ЗС50 150610 |

Коришћење и заштита вода од загађивања

Саопштење садржи изабране статистичке податке о коришћењу и заштити вода од загађивања у 2009. години. Табеларно су приказани подаци о захваћеним, коришћеним и отпадним водама из индустрије.

Од укупно 3 389 227 хиљ. m3 захваћених вода, 99,29% је из сопственог водозахвата (98,39% површинске воде, 0,91% подземне) и 0,71% воде из јавног водовода.

Посебно су истакнуте следеће индустријске гране: производња електричне енергије, гаса и топле воде, основних метала, прехрамбених производа и пића, хемикалија и хемијских производа, које захватају и користе 99,08% од укупне количине воде.

1. Захваћене воде за потребе индустрије, према врсти водозахвата, 2009.

|  | Из јавног водовода, хиљ. m3 | Из сопственог водозахвата, хиљ. m3 | Укупно, хиљ. m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подземне воде | површинске воде |  |
| Република Србија1) | 24 023 | 30 695 | 3 334 509 | 3 389 227 |
| Вађење руда и камена | 2 819 | 1 176 | 6 751 | 10 746 |
| Прерађивачка индустрија | 18 738 | 26 286 | 61 102 | 106 126 |
| Производња електричне енергије, гаса и топле воде | 2 466 | 3 233 | 3 266 656 | 3 272 355 |
| Индустријске гране са највећим водозахватом | 13 742 | 23 907 | 3 320 229 | 3 357 878 |
| Производња електричне енергије, гаса и топле воде | 2 466 | 3 233 | 3 266 656 | 3 272 355 |
| Производња основних метала | 1 685 | 1 379 | 46 330 | 49 394 |
| Производња прехрамбених производа и пића | 8 221 | 16 361 | 3 750 | 28 332 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | 1 370 | 2 934 | 3 493 | 7 797 |

1) Проточне воде за ХЕ у 2009. износе 184 260 мил. m3.

Од укупно коришћених вода у индустрији, 0,32% чине воде коришћене у сектору вађења руда и камена (10-14 КД), 3,13% у прерађивачкој индустрији (15-37 КД) а 96,55% у производњи електричне енергије, гаса и топле воде (40 КД).

2. Kоришћење воде у индустрији, према намени, 2009.

|  | Воде за хлађење при производњи ел. енергије, хиљ. m3 | Остале воде за хлађење, хиљ. m3 | Воде у процесу производње, хиљ. m3 | Санитарне воде, хиљ. m3 | Воде за остале намене, хиљ. m3 | Укупно коришћене воде, хиљ. m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Република Србија1) | 3 219 868 | 50 711 | 48 166 | 12 455 | 58 027 | 3 389 227 |
| Вађење руда и камена | - | 225 | 6 799 | 1 311 | 2 411 | 10 746 |
| Прерађивачка индустрија | 2 485 | 49 661 | 33 094 | 9 358 | 11 528 | 106 126 |
| Производња електричне енергије, гаса и топле воде | 3 217 383 | 825 | 8 273 | 1 786 | 44 088 | 3 272 355 |
| Индустријске гране са највећим коришћењем воде | 3 217 660 | 47 018 | 33 628 | 6 373 | 53 199 | 3 357 878 |
| Производња електричне енергије, гаса и топле воде | 3 217 383 | 825 | 8 273 | 1 786 | 44 088 | 3 272 355 |
| Производња основних метала | - | 41 489 | 6 508 | 1 238 | 159 | 49 394 |
| Производња прехрамбених производа и пића | 277 | 3 559 | 14 948 | 1 982 | 7 566 | 28 332 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | - | 1 145 | 3 899 | 1 367 | 1 386 | 7 797 |

1) Проточне воде за ХЕ у 2009. износе 184 260 мил. m3.

У производњи електричне енергије, гаса и топле воде 98,35% воде користи се за хлађење а у производњи основних метала 84%, и оне немају велики штетни утицај на животну средину. У производњи прехрамбених производа и пића, где се 79,46% воде користи за производњу и остале намене а за производњу хемикалија и хемијских производа 67,78%, ситуација је знатно сложенија јер отпадне воде садрже велике количине органских материја и неопходно је повећати степен пречишћавања и смањити штетан утицај пре враћања у природу.

Од укупних 3 357 739 хиљ. m3 индустријских отпадних вода, 99,29% потиче из неколико индустријских грана (производња електричне енергије, гаса и топле воде, основних метала, прехрамбених производа и пића, хемикалија и хемијских производа) које су и највећи корисници вода, а преосталих 0.71% из рударства и осталих грана прерађивачке индустрије.

Удео пречишћене отпадне воде у укупној испуштеној отпадној води из индустрије у 2009. години износи 5,29%.

3. Отпадне воде из индустрије, 2009.

|  | Пречишћене отпадне воде, хиљ. m3 | Укупно испуштене отпадне воде, хиљ. m3 | % пречишћене воде у укупном испуштању према грани делатности из које потиче |
| --- | --- | --- | --- |
| Република Србија1) | 177 726 | 3 357 739 | 5,29 |
| Вађење руда и камена | 2 569 | 6 184 |  |
| Прерађивачка индустрија | 56 193 | 83 930 |  |
| Производња електричне енергије, гаса и топле воде | 118 964 | 3 267 625 |  |
| Индустријске гране са највећим количинама отпадне воде | 167 588 | 3 333 883 |  |
| Производња електричне енергије, гаса и топле воде | 118 964 | 3 267 625 | 3,64 |
| Производња основних метала | 39 825 | 41 517 | 95,92 |
| Производња прехрамбених производа и пића | 6 747 | 18 684 | 36,11 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | 2 052 | 6 057 | 33,88 |

1) Проточне воде ХЕ нису укључене у отпадне воде.

Методолошка објашњења

Истраживањем о коришћењу и заштити вода од загађивања у индустрији обухваћена су сва привредна друштва са 10 и више запослених, чија је основна делатност дефинисана у секторима вађење руда и камена, прерађивачка индустрија и производња електричне енергије, гаса и топле воде, тј. у областима 10-40 Класификације делатности.

У истраживању се примењује извештајни метод, а са географског аспекта њиме се покривају привредна друштва која своју производну делатност обављају на целокупној територији Републике Србије. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Подземне воде јесу залихе воде у подземним формацијама.

Површинске воде су све проточне или стајаће воде на површини Земље. Ту припадају извори, реке (водотоци), језера, акумулације итд., као и вештачки створени водотоци ради наводњавања, стварања пловних канала и сл.

Сопствени водозахват је свако захватање воде од стране корисника за њихову крајњу потрошњу.

Коришћене воде су све количине воде којима су се извештајне јединице у току извештајне године снабдевале и које су користиле у обављању своје производне делатности.

Отпадне воде су оне које се након коришћења одводе до уређаја за пречишћавање или испуштају у неки реципијент (земља, површинске воде). Овде се не укључују атмосферске ни проточне воде које покрећу хидроелектране.

Пречишћене отпадне воде јесу оне количине отпадних вода које се током извештајне године пречишћавају примарним, секундарним и терцијарним методом.

Издаје и штампа: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића 5 
Tелефон: 011 2412-922 (централа) • Tелефакс: 011 2411-260 • www.stat.gov.rs 
Одговара: проф. др Драган Вукмировић, директор 
Tираж: 20 • Периодика излажења: годишња